Соблюдайте безопасность при эксплуатации бытовых газовых плит!

Пожары от бытовых газовых плит нередко происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности. Основная причина этих пожаров – утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит.

Во избежание несчастных случаев при пользовании газовыми плитами воспрещается:

- открывать кран плиты, не проверив, закрыты ли все краны на распределительном щитке плиты;

- открывать краны плиты, не имея в руке зажженной спички;

- допускать заливание горящих горелок жидкостью. Если это случайно произойдет, нужно погасить горелку, прочистить ее, удалить жидкость с поддона;

- снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;

- стучать по кранам, горелкам твердыми предметами, а также поворачивать ручки кранов щипцами, ключами и т.д.;

- самостоятельно ремонтировать плиту или газо-проводящие трубопроводы;

- привязывать к газовым трубам, плите и кранам веревки, вешать на них белье и другие вещи.

Значительная часть пожаров является результатом взрывов баллонов, большей частью связанных с их нагревом, при котором внутри баллона быстро возрастает давление (увеличение температуры, повышение упругости паров). Обычно к нагреву прибегают зимой. Пытаясь ликвидировать обмерзание запорно-рецидирующего клапана, баллоны устанавливают вблизи отопительных приборов, опускают в горячую воду и т.д. По правилам баллоны нельзя устанавливать ближе одного метра от отопительных печей и приборов. Очень опасно подогревать баллоны. Запрещается хранить баллоны в подвалах.

Если баллон окажется неисправным, то его нужно сдать для ремонта в мастерскую, а не ремонтировать самим.

При пользовании газовыми баллонами запрещается:

- увеличивать высоту штока клапана напайкой или установкой на него бумажных шариков и других предметов;

- устанавливать регулятор давления на клапан баллона с резиновым кольцом, имеющим трещины, подрезы, выпуклости и другие неисправности;

- уплотнять кольцо изоляционной лентой и другими материалами;

- оставлять работающую установку без наблюдения.